СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ   VA2302

Таблица 1- Переменные данные для заказа VA2302

| Счетчик жидкости VA2302- |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип первичных преобразователей: ЕК ЕКТМ | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный внутренний диаметр первич-ных преобразователей, мм, расхода Q1/расхода Q2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕК: 6, |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10, 15, 25, 40, 50, 80, |  |  |  |  |  | 1,6 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100, 150, 200, 300, |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕКТМ: 25, 40, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземляющий электрод: нет есть |  |  |  |  |  |  | 0 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал электродов (шифр в соответствии с таблицей 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение первичных преобразо-вателей: фланцевое 1) ЕК с присоединительными фланцами: из углеродистой стали из коррозионностойкой стали резьбовое 1) ЕК со штуцером под сварку: из углеродистой стали из коррозионностойкой стали 2) ЕК со штуцером с трубной резьбой из углеродистой стали 3) ЕКТМ со штуцером под сварку для пищевой промышленности: из коррозионностойкой стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: постоянного тока частотные импульсные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т ч и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество термопреобразователей: нет один два три |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |
| Градуировка термопреобразователей: нет 100П (базовая) Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 2 |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части термопреоб-разователей, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для 100П: нет 70 98 133 223 | для Pt100: нет 80 100 120 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 2 3 4 |  |  |
| Интерфейс последовательный: RS232 RS422/RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 4 |

Пример записи шифра счетчика жидкости VA2302 с первичными преобразователями типа ЕК, с условным внутренним диаметром первичных преобразователей 25 мм, на рабочее давление 1,6 МПа, без заземляющего электрода, с материалом электродов AISI 316L, резьбового подсоединения с монтажными штуцерами под сварку из углеродистой стали, с двумя выходными электрическими сигналами постоянного тока, с двумя термопреобразователями с номинальной статической характеристикой 100П, с длиной погружаемой части 70 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232:

“Счетчик жидкости VA2302-1-25/25-1,6-0-1-3/3-Т-2-1-1-2”.

Таблица 2 – Материал электродов (шифр)

| Первичный преобразо-ватель | Давление | Температура жидкости | Материал электродов первичного преобразователя, (шифр) | Материал внутреннего покрытия трубы первичного преобразователя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочее, МПа (кгс/см2) | пробное, МПа (кгс/см2) | мини- маль- ная, (С | макси- маль- ная, (С |  |  |
| ЕК-6 | 1,0 (10,0) | 1,5 (15,0) | -40 | 100 | AISI 316L, AISI 904L, Hastelloy C-4, титан | (1) (2) (3) (4) | Фторопласт 4Д, ГОСТ 14906-77 |
| ЕК-10, ЕК-15, ЕК-25, ЕК-40, ЕК-50, ЕК-80 | 1,6 (16,0) | 2,4 (24,0) |  | 150 | AISI 316L, AISI 904L, Hastelloy C-4, титан, тантал * | (1) (2) (3) (4) (5) |  |
|  | 2,5 (25,0) | 3,8 (38,0) |  |  |  |  |  |
| ЕК-100, ЕК-150, ЕК-200, ЕК-300 | 2,5 (25,0) | 3,8 (38,0) |  |  |  |  |  |
| ЕК-400 | 1,6 (16,0) | 2,4 (24,0) |  | 150 | AISI 316L, AISI 904L, Hastelloy C-4, титан | (1) (2) (3) (4) |  |
| ЕКТМ-25, ЕКТМ-40, ЕКТМ-50 | 1,6 (16,0) | 2,4 (24,0) |  | 120 |  |  |  |
| Примечания 1 Материал присоединительных фланцев первичных преобразователей – углеродистая сталь, по специальному заказу потребителя может быть заменена на коррозионностойкую. 2 Материал соприкасающихся с измеряемой средой прижимных фланцев первичных преобразователей ЕК-10, ЕК-15, ЕК-25 – AISI 316, ЕК-400 – AISI 321. 3 Материал электродов первичных преобразователей может быть другим по специаль- ному заказу потребителя. 4 В счетчиках, предназначенных для применения в пищевой промышленности, внутрен-нее покрытие трубы первичных преобразователей выполняется из фторопласта, а электроды, присоединительные фланцы ЕК и узел соединения ЕКТМ из коррозионностойкой стали. 5 Первичные преобразователи ЕКТМ-25, ЕКТМ-40, ЕКТМ-50 специально предусмот-рены для использования в пищевой промышленности, имеют стандартный вариант резьбового подсоединения с трубопроводом в соответствии с DIN 11851. _________ * Тантал применяется только для первичных преобразователей с условным внутренним диаметром от 10 до 300 мм. |

Таблица 3 – Наибольший расход

| Условный внут-ренний диаметр первичных пре-образователей, Dn, мм | Ориентировочное значение верхнего предела скорости жидкости, м/c |
| --- | --- |
|  | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
|  | Наибольший расход, Qmax, м3/ч |
| 6 10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 400 | 0,10 0,25 0,60 1,60 4,00 6,00 16,00 25,00 60,00 100,00 250,00 400,00 | 0,16 0,40 1,00 2,50 6,00 10,00 25,00 40,00 100,00 160,00 400,00 600,00 | 0,25 0,60 1,60 4,00 10,00 16,00 40,00 60,00 160,00 250,00 600,00 1000,00 | 0,40 1,00 2,50 6,00 16,00 25,00 60,00 100,00 250,00 400,00 1000,00 1600,00 | 0,60 1,60 4,00 10,00 25,00 40,00 100,00 160,00 400,00 600,00 1600,00 2500,00 | 1,00 2,50 6,00 16,00 40,00 60,00 160,00 250,00 600,00 1000,00 2500,00 4000,00 |
| Примечание - Под наибольшим расходом Qmax подразумевается значение расхода, при котором счетчики обеспечивают свои метрологические характеристики при непрерывной работе. |

Таблица 4 – Цена импульса

| Условный внутренний диаметр первичных преобразователей, Dn, мм | Цена импульса, л/имп |
| --- | --- |
| 6 10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 400 | 0,025 0,050 0,100 0,250 0,500 1,000 2,500 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 | 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,50 5,00 10,00 25,00 50,00 100,00 250,00 | 0,10 0,25 0,50 1,00 2,50 5,00 10,00 25,00 50,00 100,00 250,00 500,00 | 0,25 0,50 1,00 2,50 5,00 10,00 25,00 50,00 100,00 250,00 500,00 1000,00 |