СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ   VA2304

Таблица 1- Переменные данные для заказа VA2304

| Счетчик жидкости VA2304 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение вычислительного блока: щитовое настенное | А В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип первичного преобразователя: ЕК ЕКТМ |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный внутренний диаметр первич- ного преобразователя, мм, из ряда: ЕК: 6; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10; 15; 25; 40; 50; 80; |  |  |  |  |  | 1,6 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100; 150; 200; 300; |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕКТМ: 25, 40, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземляющий электрод: нет есть |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал электродов (шифр в соответствии с таблицей 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение первичного преобразова- теля: фланцевое 1) ЕК с присоединительными фланцами: из углеродистой стали из коррозионностойкой стали резьбовое 1) ЕК со штуцером под сварку: из углеродистой стали из коррозионностойкой стали 2) ЕК со штуцером с трубной резьбой из углеродистой стали 3) ЕКТМ со штуцером под сварку для пищевой промышленности: из коррозионностойкой стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший расход (в соответствии с таблицей 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена импульса (в соответствии с таблицей 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал постоянного тока: 0 - 5 мА; 0 - 20 мА; 4 – 20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 |

Пример записи шифра для счетчика жидкости VA2304 с вычислительным блоком щитового  исполнения, с первичным преобразователем ЕК, с  условным  внутренним  диаметром первичного преобразователя 25 мм,  на рабочее давление 1,6 МПа, без заземляющего электрода, с материалом электродов AISI 316L, резьбового подсоединения с монтажными штуцерами под сварку из углеродистой стали, на наибольший  расход  10 м3/ч,

ценой импульса  2,5 л/имп, выходным сигналом постоянного  тока 0 - 20 мА:

“Счетчик жидкости VA2304А-1-25-1,6-0-1-3-10-2,5-2”.

Таблица 2 – Материал электродов (шифр)

| Первичный преобразо-ватель | Давление | Температура жидкости | Материал электродов первичного преобразователя, (шифр) | Материал внутреннего покрытия трубы первичного преобразователя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочее, МПа (кгс/см2) | пробное, МПа (кгс/см2) | мини- маль- ная, (С | макси- маль- ная, (С |  |  |
| ЕК-6 | 1,0 (10,0) | 1,5 (15,0) | -40 | 100 | AISI 316L, AISI 904L, Hastelloy C-4, титан | (1) (2) (3) (4) | Фторопласт 4Д, ГОСТ 14906-77 |
| ЕК-10, ЕК-15, ЕК-25, ЕК-40, ЕК-50, ЕК-80 | 1,6 (16,0) | 2,4 (24,0) |  | 150 | AISI 316L, AISI 904L, Hastelloy C-4, титан, тантал * | (1) (2) (3) (4) (5) |  |
|  | 2,5 (25,0) | 3,8 (38,0) |  |  |  |  |  |
| ЕК-100, ЕК-150, ЕК-200, ЕК-300 | 2,5 (25,0) | 3,8 (38,0) |  |  |  |  |  |
| ЕК-400 | 1,6 (16,0) | 2,4 (24,0) |  | 150 | AISI 316L, AISI 904L, Hastelloy C-4, титан |

(1)

(2)

(3)

| (4) |  |
| --- | --- |
| ЕКТМ-25, ЕКТМ-40, ЕКТМ-50 | 1,6 (16,0) | 2,4 (24,0) |  | 120 |  |  |  |
| Примечания 1 Материал присоединительных фланцев первичных преобразователей – углеродистая сталь, по специальному заказу потребителя может быть заменена на коррозионностойкую. 2 Материал соприкасающихся с измеряемой средой прижимных фланцев первичных преобразователей ЕК-10, ЕК-15, ЕК-25 – AISI 316, ЕК-400 – AISI 321. 3 Материал электродов первичных преобразователей может быть другим по специаль-ному заказу потребителя. 4 В счетчиках, предназначенных для применения в пищевой промышленности, внутрен-нее покрытие трубы первичных преобразователей выполняется из фторопласта, а электроды, присоединительные фланцы ЕК и узел соединения ЕКТМ из коррозионностойкой стали. 5 Первичные преобразователи ЕКТМ-25, ЕКТМ-40, ЕКТМ-50 специально предусмот-рены для использования в пищевой промышленности, имеют стандартный вариант резьбового подсоединения с трубопроводом в соответствии с DIN 11851. _________ * Тантал применяется только для первичных преобразователей с условным внутренним диаметром от 10 до 300 мм. |

Таблица 3 – Наибольший расход

| Условный внутренний диаметр первичного преобра- зователя, Dn, мм | Ориентировочное значение верхнего предела скорости жидкости, м/с |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|  | Наибольший расход, Qmax, м3/ч |
| 6 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 0,80 | 1,00 |
| 10 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 2,50 |
| 15 | 0,63 | 1,00 | 1,25 | 1,60 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 6,30 |
| 25 | 1,60 | 2,50 | 3,15 | 4,00 | 6,30 | 10,00 | 12,50 | 16,00 |
| 40 | 4,00 | 6,30 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 |
| 50 | 6,30 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 63,00 |
| 80 | 16,00 | 25,00 | 31,50 | 40,00 | 63,00 | 100,00 | 125,00 | 160,00 |
| 100 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 63,00 | 100,00 | 160,00 | 200,00 | 250,00 |
| 150 | 63,00 | 100,00 | 125,00 | 160,00 | 250,00 | 400,00 | 500,00 | 630,00 |
| 200 | 100,00 | 160,00 | 200,00 | 250,00 | 400,00 | 630,00 | 800,00 | 1000,00 |
| 300 | 250,00 | 400,00 | 500,00 | 630,00 | 1000,00 | 1600,00 | 2000,00 | 2500,00 |
| 400 | 400,00 | 630,00 | 1000,00 | 1250,00 | 1600,00 | 2500,00 | 4000,00 | 5000,00 |
| Примечание - Под наибольшим расходом Qmax подразумевается значение расхода, при котором счетчики обеспечивают свои метрологические характеристики при непрерывной работе. |

# Таблица 4 – Цена импульса

| Условный внутренний диаметр первичного преобра- зователя, Dn, мм | Ориентировочное значение верхнего предела скорости жидкости, м/с |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
|  | Коэффициент, К |
|  | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | Цена импульса, л/имп |
| 6 | 0,01 | 0,025 | 0,01 | 0,025 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| 10 | 0,10 | 0,250 | 0,10 | 0,250 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| 15 | 0,10 | 0,250 | 0,10 | 0,250 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| 25 | 1,00 | 2,500 | 1,00 | 2,500 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 |
| 40 | 1,00 | 2,500 | 1,00 | 2,500 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 |
| 50 | 1,00 | 2,500 | 1,00 | 2,500 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 |
| 80 | 1,00 | 2,500 | 10,00 | 25,000 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 |
| 100 | 10,00 | 25,000 | 10,00 | 25,000 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 |
| 150 | 10,00 | 25,000 | 10,00 | 25,000 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 |
| 200 | 10,00 | 25,000 | 10,00 | 25,000 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 |
| 300 | 100,00 | 250,000 | 100,00 | 250,000 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 |
| 400 | 100,00 | 250,000 | 100,00 | 250,000 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 |

Окончание таблицы 4

| Условный внутренний диаметр первичного преобра- зователя, Dn, мм | Ориентировочное значение верхнего предела скорости жидкости, м/с |
| --- | --- |
|  | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|  | Коэффициент, К |
|  | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 |
|  | Цена импульса, л/имп |
| 6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
| 10 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 |
| 15 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 |
| 25 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 | 1,0 | 2,50 |
| 40 | 1,0 | 2,50 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 |
| 50 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 |
| 80 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 |
| 100 | 10,0 | 25,00 | 10,0 | 25,00 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 |
| 150 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 |
| 200 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 |
| 300 | 100,0 | 250,00 | 100,0 | 250,00 | 1000,0 | 2500,00 | 1000,0 | 2500,00 |
| 400 | 100,0 | 250,00 | 1000,0 | 2500,00 | 1000,0 | 2500,00 | 1000,0 | 2500,00 |
| Примечание - Коэффициент К выбирается потребителем при заказе счетчика. |