Шифр счетчиков формируется из нижеприведенных элементов:

| Счетчик жидкости VA2305М |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение счетчика: c индикатором без индикатора (символ отсутствует) | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности: 1) (1% - в диапазоне расхода от 0,001 qmax до qmax 2) (1( - в диапазоне расхода от 0,01 qmax до qmax; (2( - в диапазоне расхода от 0,001qmax до 0,01qmax |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр счетчика из ряда: 10, 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,6 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал электродов: AISI 316L AISI 904L Hastelloy C-4 титан тантал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал присоединительных фланцев: углеродистая сталь коррозионностойкая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение объема и преобразование рас- хода жидкости в выходные сигналы: только в прямом направлении в прямом и обратном направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D R |  |  |  |  |  |  |
| Цена импульса: (в соответствии с таблицей 2 или 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная частота следования импульсов на выходе OUT, Гц: 100 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 20 |  |  |
| Стандартный последовательный интерфейс: нет RS232 RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 2 |

Пример записи шифра для счетчика жидкости VA2305М в исполнении без индикатора, с пределами  допускаемой  относительной  погрешности  ( 1 %   в  диапазоне  расхода от  0,01qmax  до qmax и ( 2 ( - в диапазоне расхода от 0,001qmax до 0,01qmax, с условным диаметром 80 мм, на рабочее давление 1,6 МПа, с материалом электродов AISI 316L, материалом присоединительных фланцев - углеродистая сталь, с возможностью измерения объема и преобразования расхода жидкости в выходные сигналы в прямом и обратном направлениях потока жидкости через счетчик, с ценой импульса 20 л/имп, с максимальной  частотой  следования  импульсов на выходе OUT  100 Гц, со стандартным последовательным интерфейсом RS232:

“Счетчик жидкости VA2305М-2-80-1,6-1-1-R-20-100-1”.

1